## Slide 1
基于STC16F40K128芯片的天问51图形化课程
天问51
单片机
ADC的使用

## Slide 2
什么是ADC
1
ADC的时钟频率和位数
2
指令学习
3
目 录
CONTENTS
程序实现
4

## Slide 3
什么是ADC
01
章节
PART
ADC是将模拟信号转换成数字信号，方便计算机去处理，主要用于测量电压。STC16F40K128 系列单片机内部集成了一个 12 位高速 A/D 转换器。

## Slide 4
ADC的时钟频率和位数
02
章节
PART
ADC 的时钟频率为系统频率 2 分频再经过用户设置的分频系数进行再次分频（ADC的时钟频率范围为 SYSclk/2/1～SYSclk/2/16）。
ADC的位数，如果 10 位 AD，采样值范围为 0-1023；12 位 AD，采样值范围为 0-4095；根据具体需求进行选择

## Slide 5
指令学习
03
章节
PART

## Slide 6
初始化指令学习
在ADC类别指令中，用于给ADC进行初始化，设置引脚、时钟分频、输出值位数。常用以下
8位：0~255
10位：0~1023
12位：0~4095

## Slide 7
读入ADC值指令
在ADC类别指令中，用于读入ADC的值，根据需求选择对应引脚

## Slide 8
程序实现
  3个板载模拟量输出传感器
  程序实现
04
章节
PART
  电路图

## Slide 9
板载模拟量输出传感器
基于STC16F40K128芯片的天问51板载了3个模拟量输出的传感器，分别是电位器、光敏、NTC热敏电阻
电位器ADJ
NTC热敏电阻
光敏LIGHT
NTC热敏电阻P04
LIGHT光敏P06
ADJ电位器P05

## Slide 10
电路图
电位器
电位器、光敏、NTC热敏分别通过调节旋钮、光线变化、温度变化引起电阻变化，从而电压跟着变化，我们可以通过ADC采样获取电压值。
光敏
NTC热敏电阻

## Slide 11
程序实现---数码管显示电位器数值

## Slide 12
程序实现---数码管显示光敏数值

## Slide 13
程序实现---数码管显示NTC热敏电阻数值

## Slide 14
基于STC16F40K128芯片的天问51图形化课程
时间：X年XX月
—感谢您的聆听—
天问51
单片机