## Slide 1
基于STC16F40K128芯片的天问51图形化课程
天问51
单片机
RGB彩灯的使用

## Slide 2
RGB彩灯介绍
1
指令学习
2
程序实现
3
目 录
CONTENTS

## Slide 3
RGB彩灯介绍
  RGB彩灯和引脚
  学习电路图
01
章节
PART

## Slide 4
RGB彩灯和引脚
6颗彩灯
P45引脚
WS2812只需一根信号线就能控制灯带上所有LED。多个灯带间可以通过串联轻松延长。在30hz的刷新频率下，一根信号线能够控制至多500个led。
-内置信号整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
-内置上电复位和掉电复位电路。
-每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示，完成16777216种颜色的全真色彩显示，扫描频率不低于400Hz/s。
-串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
-任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
-当刷新速率30帧/秒时，低速模式级联数不小于512点，高速模式不小于1024点。
-数据发送速度可达800Kbps。
-光的颜色高度一致，性价比高。

## Slide 5
电路图
详细描述
从电路图可以看出，6颗彩灯串联接在P45引脚上

## Slide 6
指令学习
02
章节
PART

## Slide 7
指令学习
在显示-RGB类别指令中，用于初始化RGB引脚及个数
设置第几个灯（0~5）显示指定 RGB 颜色值，
R、G、B的取值范围是0~255
设置第几个灯显示下拉框内常用颜色和亮度

## Slide 8
程序实现
  点亮第一个RGB灯
  点亮6个RGB灯
  随机显示颜色
  单色呼吸灯
03
章节
PART

## Slide 9
程序实现---点亮第一个RGB灯

## Slide 10
程序实现---点亮点亮6个RGB灯

## Slide 11
程序实现---随机显示颜色

## Slide 12
程序实现---单色呼吸灯

## Slide 13
基于STC16F40K128芯片的天问51图形化课程
时间：X年XX月
—感谢您的聆听—
天问51
单片机